## Slide 1
Introdução à Computação
Lógica — Parte II
Álgebra de Boole · Portas Lógicas · Circuitos Digitais
Prof. Lucas Scotta
Instituto Federal Fluminense • IFF

## Slide 2
Agenda
1. Revisão: Funções Booleanas
2. Portas Lógicas (AND, OR, NOT, XOR…)
3. Circuitos Digitais
4. Álgebra de Boole — Operações Básicas
5. Avaliação de Expressões Booleanas
6. Equivalência de Funções Lógicas
7. Propriedades da Álgebra de Boole
8. Propriedades da Função XOR
9. Exercícios
Introdução à Computação • IFF 2026

## Slide 3
Revisão: Conectivos Lógicos
Conjunção
AND (.) x . y
V se e somente se ambos conjuntos são V
Disjunção
OR (+) x + y
F se e somente se ambos disjuntos são F
Negação
NOT (-) x-bar
Inverte o valor lógico da proposição
Implicação
Se ... Então
F somente se antecedente V e consequente F
Equivalência
Se .. somente se ..
V se ambos têm o mesmo valor lógico
XOR
OU exclusivo
V somente se os valores são diferentes
Introdução à Computação • IFF • 2026

## Slide 4
Funções Booleanas
Uma função booleana é uma expressão formada por sinais de entrada (variáveis de entrada) ligados por conectivos lógicos, produzindo como resultado um único sinal de saída.
Circuitos Digitais operam com apenas dois valores lógicos:
0
Sinais de 0 a 1 volt
1
Sinais de 2 a 5 volts
Os elementos básicos dos computadores digitais são simples e fundamentados no estudo da lógica.
Introdução à Computação • IFF • 2026

## Slide 5
Portas Lógicas
As portas lógicas são dispositivos eletrônicos que executam funções sobre sinais de 2 valores. Um circuito digital pode ser construído a partir de um pequeno número de elementos primitivos. Estas portas constituem a base do hardware sobre o qual todos os computadores são construídos.
AND (.)
Saída 1 somente se TODAS as entradas forem 1
OR (+)
Saída 1 se PELO MENOS UMA entrada for 1
NOT
Inverte o sinal: 0 -> 1 e 1 -> 0
NAND
Complemento do AND: saída 0 somente se todas forem 1
NOR
Complemento do OR: saída 1 somente se todas forem 0
XOR
Saída 1 somente quando as entradas são DIFERENTES
Introdução à Computação • IFF • 2026

## Slide 6
Tabela Verdade
Numero de linhas = 2^n (n = numero de variáveis)
1. Organiza a primeira linha com as variáveis e operações
2. Calcula o numero de linhas: 2^n (ex.: 3 variáveis -> 2^3 = 8 linhas)
3. Distribui uniformemente os valores para cada coluna, seguindo a ordem de precedência
Exemplo: Tabela Verdade de A AND B
A | B | A . B
V | V | V
V | F | F
F | V | F
F | F | F
Introdução à Computação • IFF • 2026

## Slide 7
Álgebra de Boole — Operações Básicas
NOT (Complemento)
x-bar
Inverte o valor da variável: se x = 1, então x-bar = 0
AND (Produto)
x . y
Resultado 1 somente quando x = 1 E y = 1
OR (Soma)
x + y
Resultado 1 quando x = 1 OU y = 1 (ou ambos)
Introdução à Computação • IFF • 2026

## Slide 8
Avaliação de Expressão Booleana
Uma expressão booleana e formada por sinais de entrada (variáveis de entrada) ligados por conectivos lógicos, produzindo como resultado um único sinal de saída.
Ordem de Precedência:
1.
Parênteses ( )
Sempre avaliados primeiro
2.
NOT
Negação tem maior precedência
3.
AND ( . )
Conjunção antes da disjunção
4.
OR ( + )
Disjunção avaliada por ultimo
Obs.: respeite sempre os parênteses! Eles tem prioridade máxima sobre qualquer operador.
Introdução à Computação • IFF • 2026

## Slide 9
Equivalência de Funções Lógicas
Duas funções Booleanas são equivalentes se — e somente se — para a mesma entrada, produzirem iguais valores de saída.
DUAS FUNÇÕES LÓGICAS EQUIVALENTES TEM A MESMA TABELA VERDADE
Como verificar equivalência:
1. Monte a tabela verdade para a FUNÇÃO f1
2. Monte a tabela verdade para a FUNÇÃO f2
3. Compare coluna a coluna: se idênticas, as funções são equivalentes (f1 = f2)
Introdução à Computação • IFF • 2026

## Slide 10
Propriedades da Álgebra de Boole
Propriedade
Forma AND (.)
Forma OR (+)
Identidade
x . 1 = x
x + 0 = x
Nulidade
x . 0 = 0
x + 1 = 1
Idempotencia
x . x = x
x + x = x
Complemento
x . x' = 0
x + x' = 1
Comutatividade
x . y = y . x
x + y = y + x
Associatividade
(x.y).z = x.(y.z)
(x+y)+z = x+(y+z)
Distributividade
x.(y+z) = xy+xz
x+(y.z) = (x+y).(x+z)
De Morgan
(x.y)' = x' + y'
(x+y)' = x' . y'
Introdução à Computação • IFF • 2026

## Slide 11
Propriedades da Função XOR
x XOR 0 = x
Identidade: XOR com 0 não altera o valor
x XOR 1 = x'
Complemento: XOR com 1 inverte o valor
x XOR x = 0
Auto inversão: XOR consigo mesmo = 0
x XOR x' = 1
XOR com complemento = 1
x XOR y = y XOR x
Comutatividade
(x XOR y) XOR z = x XOR (y XOR z)
Associatividade
Introdução à Computação • IFF • 2026

## Slide 12
Simplificação de Expressões Booleanas
Usar as propriedades da Álgebra de Boole para simplificar expressões reduz o numero de portas lógicas necessárias em um circuito.
Estratégia de simplificação:
1. Aplique De Morgan para eliminar negações sobre expressões compostas
2. Use distributividade para fatorar ou expandir termos
3. Aplique idempotencia (x + x = x) e complemento (x + x' = 1) para cancelar termos
4. Verifique com a tabela verdade se a expressao simplificada e equivalente a original
Introdução à Computação • IFF • 2026

## Slide 13
Exercícios
1
Avalie a expressão booleana A . (B + C') para A=1, B=0, C=1
Dica: siga a ordem de precedência — parênteses -> NOT -> AND -> OR
2
Verifique se as funções f1 = A + AB e f2 = A são equivalentes
Dica: construa a tabela verdade para ambas ou use a propriedade de adição
3
Simplifique a expressão: (A + B) . (A + B')
Dica: use a propriedade distributiva e o complemento
4
Aplique De Morgan em: (A . B . C')'
Dica: De Morgan para AND: (xyz)' = x' + y' + z'
Introdução à Computação • IFF • 2026

## Slide 14
Obrigada!
Dúvidas? Perguntas?
Prof. Lucas Scotta • Introdução à Computação• IFF 2026